## Slide 1
參賽合約：
中華電力變小型土木工程定期合約
Outline Agreement for Design and Construction of Minor Building/Civil
Engineering Works at CLP Power’s Premises
Innovative Safety Initiative Award 2013
Project No: OA: 4610000268
Submission Title: Easy Door Dismantle < ISIA 046 >
參賽項目：
拆門易裝置
Easy Door Dismantle
參賽機構：
金城營造有限公司
Kum Shing ( K. F. ) Construction Co. Limited.

## Slide 2: 引言
近年來，於物業管理行業屢有發生與
破舊大型鐵門有關之嚴重意外事故
，鑒於本工程合約亦需經常為中電變
電站更換或翻修重型鐵門；有見及
此，本公司聯同有關專業分判商，共
同研發一款專為裝拆重型鐵門而設
之裝拆工具，藉以減少以往裝拆鐵門
過程中出現之體力處理工作風險及
裝拆過程中鐵門不穩塌下之風險，令
工人於更換鐵門時能更輕鬆及安全
地進行工作。
Innovative Safety Initiative Award 2013
Project No: OA: 4610000268
Submission Title: Easy Door Dismantle < ISIA 046 >

## Slide 3
Innovative Safety Initiative Award 2013
Project No: OA: 4610000268
Submission Title: Easy Door Dismantle < ISIA 046 >
設計
開發概念
減少安裝/ 拆除過程中之體力處理操作
能於裝拆過程中穩固鐵門，防止翻塌
設備需能處理大部份需更換之鐵門尺寸及重量 (90KG~200KG)

## Slide 4: 拆門易裝置操作過程
Innovative Safety Initiative Award 2013
Project No: OA: 4610000268
Submission Title: Easy Door Dismantle < ISIA 046 >
準備拆門易裝置到工作位置
將拆門易裝置裝到需拆除之鐵門
將鐵門鎖緊於拆門易裝置上

## Slide 5: 拆門易裝置操作過程
Innovative Safety Initiative Award 2013
Project No: OA: 4610000268
Submission Title: Easy Door Dismantle < ISIA 046 >
拆除門較、氣鼓及其他相連設備
將鐵門從門框甩開拆走
將鐵門運送到上落貨區

## Slide 6: 拆門易裝置操作過程
Innovative Safety Initiative Award 2013
Project No: OA: 4610000268
Submission Title: Easy Door Dismantle < ISIA 046 >
於鐵門套上吊具埋碼
待吊機吊穩鐵門後，鬆開鎖緊鐵門之裝置
將鐵門吊上貨車運走

## Slide 7: 用於安裝鐵門時之操作過程
Innovative Safety Initiative Award 2013
Project No: OA: 4610000268
Submission Title: Easy Door Dismantle < ISIA 046 >
於鐵門由貨車吊運到拆門易裝置上
鎖緊鐵門於裝置上及拆走吊具
將鐵門搬運到安裝地點

## Slide 8: 用於安裝鐵門時之操作過程
Innovative Safety Initiative Award 2013
Project No: OA: 4610000268
Submission Title: Easy Door Dismantle < ISIA 046 >
調較致合適安裝位置
安裝門較
檢查安裝是否妥善

## Slide 9: 用於安裝鐵門時之操作過程
Innovative Safety Initiative Award 2013
Project No: OA: 4610000268
Submission Title: Easy Door Dismantle < ISIA 046 >
拆走拆門易裝置
安裝氣鼓及其他相連設備
安裝完成

## Slide 10: 更改耐火鐵門設計，加入可供裝設吊環設備
Innovative Safety Initiative Award 2013
Project No: OA: 4610000268
Submission Title: Easy Door Dismantle < ISIA 046 >
裝上吊眼螺栓
拆走用以密封吼洞之
螺絲及於吊運後裝回
耐火鐵門預留吊眼螺栓吼

## Slide 11
拆門易裝置成效
大量減少裝拆過程中之體力處理操作；
能於裝拆過程中穩固承托鐵門，防止不必耍擺動或翻塌；
減少裝拆人手及減少裝拆時間
( 人手可由6~8人減至2人，能減少準備工作，如：安裝手動
吊鏈以協助穩固鐵門或裝設其他固定鐵門措施)
設備設有可調較配件，以適合不同大小之鐵門裝拆。
可於裝拆過程輕易以裝置作出調較，使裝拆過程更順利。
Innovative Safety Initiative Award 2013
Project No: OA: 4610000268
Submission Title: Easy Door Dismantle < ISIA 046 >
~End~