## Slide 1
創意工程項目-升降槽金屬板模工作台
YOHO TOWN PHASE III
CDA 15
周志偉 (高級安全主任)

## Slide 2: YOHO TOWN 發展藍圖
Phase 1
Phase 2
Phase 3
SYLC
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Client : City Success Ltd.
Architect: SHKAE
預算Phase 1 O.P.日期: 2016年5月
預算Phase 1 C.A.日期: 2016年11月
預算Phase 2 O.P.日期: 2016年11月
預算Phase 2 C.A.日期: 2017年2月
總住宅樓面面積: 1,848,000 sq. ft.
總商用樓面面積: 471,000 sq. ft.
單位數目: 2508

## Slide 3: 創意工程項目 升降機槽金屬板模工作台

## Slide 4: 背景
傳統大樓升降機槽板模工程，一般使用木模板，在下層穿縲絲裝威令，然後舖設木板工作台進行釘板工作，包括扶板、鑽窿、穿縲絲、裝威令。

## Slide 5: 創意概念 -體力處理操作
完成落石矢工序後，鬆縲絲、拆威令、拆板、上板等等....工人每一層重複工序，長時間在升降機槽進行搬運及體力處理操作，容易引致肌肉的勞損。

## Slide 6: 創意概念 -體力處理操作
每次升機時，均使用天秤的輔助，直接將整個升降機板模升高到指定樓層。

## Slide 7
底層板模工作台使用縲絲調較金屬板模的距離。
創意概念 -體力處理操作

## Slide 8: 創意概念 -體力處理操作
板模工作台用4粒M25 H.T.縲絲固定在下層結構石矢牆。

## Slide 9
創意概念 –高空工作
傳統升降機槽於落石矢及拆板後，下層升降機門口於未安裝臨時閘門時，會有一段真空期，有可能引致人體從高處墮下。

## Slide 10
改良升降機安全護欄。
創意概念 –高空工作

## Slide 11
在下層升降機門口加設安全圍網，工人在下層進行安裝或拆卸鋁模工作時，有效防止工人墜入升降機槽。
創意概念 –高空工作

## Slide 12
升降槽頂層密封式沒有空隙工作台，有效防止工人從高處墮下。
創意概念 –高空工作

## Slide 13: 升降機槽金屬板模工作台
升降機槽金屬板模工作台，設計的安全數據由註冊結構工程師(ICE)批核，確保安全及穩固。
裝嵌時由合資格人仕(T4)現場監督，並由註冊工程師(RPE)進行 檢驗及發出有效証書。
每次升台需由合資格人仕(T1)現場監督，確保安全及穩固。

## Slide 14: 效益
由2013年2 月工程展開至今，因升降機槽而引致的意外為零
由於不需要釘板工序，減少工人進行人力提舉工作。
密封式工作台，有效防止工人從高處墜下的危險。

## Slide 15
~完~