## Slide 1: 2015創意工程安全獎
和興建築有限公司

## Slide 2: 水務署管轄範圍內的剪草工程

## Slide 3: 剪草機附加防護罩
一般的剪草機
輕便為主
保護罩的設計較小
碎石反彈

## Slide 4: 剪草機附加防護罩
制作簡單
安裝方便
普通角鐵四件
透明塑膠片
直徑=300mm
厚度=6mm
重量約為0.8kg
只需用喉碼將附加防護罩固定在剪草機軸上
適用於市面上大部分的手提剪草機

## Slide 5: 剪草機附加防護罩
靈活運用
使用方便
應不同地形，可自由調校高度
使用透明物料製作防護罩，絕不遮擋視線。

## Slide 6: 剪草機附加防護罩
清洗容易
使用滑面塑膠製作防護罩，容易清潔

## Slide 7
剪草機附加防護罩－ 小設計，大作用
護罩更有效地控制雜草, 碎石飛濺範圍
工友接受程度: 非常樂意使用及感覺使用時有安全感
裝置效果: 在進行剪草工作時給小石或樹枝打中的情況亦已大大減少

## Slide 8
完